B1FG03K1 - 206 MOTOR TU3JP MOTOR TU1JP MOTOR TU5JP MOTOR TU5JP4

AUSBAU - EINBAU ÖLFILTER

1 - AUSBAU

ACHTUNG : Nachdem das Öl in warmem Zustand abgelassen wird, auf Wärmequellen in diesem Bereich achten .

Deckel (1) .

Flachkontakte (2) .

Deckeldichtung (3) .

Filterpatrone (4) .

ACHTUNG : darauf achten, dass kein Öl auf den Katalysator spritzt .

Den Deckel (1) lösen .

HINWEIS : Die Laschen (2) sind dafür ausgelegt, den Deckel an einem Steckschlüsseleinsatz SW 27 mm zu halten, um den Deckel zu lösen, ohne sich die Hände am Katalysator zu verbrennen .

Den Deckel lösen und ausbauen .

Filter vom Deckel lösen, in Pfeilrichtung (A) ziehen .

Dichtung (3) ausbauen .

ACHTUNG : Darauf achten, die Ringnut für die Dichtung nicht zu beschädigen .

2 - EINBAU

Einbauen :

- neue Dichtung (3)

- neuer Filtereinsatz

- Deckel mit Filtereinsatz ; Anzug mit 2.8 daNm